# VIGAS

## Gázosító ökologikus környezetkímélő  kazánok

## Teljesítmény:  5 -től  92 kW –ig

Bővitőkészlettel felszerelt

keverőszeleppel rendelkező VIGAS kazánok

elvi működési vázlatai

Műszaki követelmények:

1. Szivattyúk: 1x230V/50 Hz, max. 220 W (1A  biztosíték)

2. Szervomotor: 1x230V/50 Hz, nyitásidő 100-160 másodperc

3. Használati melegvíz mágnesszelep: inverzis (feszültség nélkül nyitva)

4. Szivattyú kb. 0,5 méterrel a 4 -utú keverőszelep után

5. A hőmérő csatolóérzékelője szerelése: kb. 0,4 méterrel a szivattyú után

6. A szobatermosztát a fázisvezetőt kapcsolja szét

7. A gyártó fenntartja a jogát a  szoftwér változtatására a gyártmány innováció

keretében.

A központi fűtés elemeinek automatikus szabályzása érdekében  a VIGAS kazánok elektronikus szabályzórendszere  alapkiviteléhez  hozzákapcsolható  egy elektronikus   bővítő készlet - "EXPANDER " Az expander a kazán elektronikus vezérlőrendszere alapkivitelével  működik együtt a 3.1 számú nyaklap  X2 szorítójára kapcsolt kommunikációs vezető segítségével. A központi fűtés egyes fűtőkörei hőmérséklet tartományait  az AK 2000 programozó egységen lehet szabályozni

Az Expander felszerelésénél szakképzet szerviztechnikus az AK 2000 programozóegység vezérlőrendszere szervizbeállításában  hozzáférhetővé  teszi a központi fűtés egyes fűtőköreinek  szabályozását a továbbiakban ismertetett működési vázlatok szerint. A központi fűtés minden működési vázlatának  saját száma van , amely szerint a szerviztechnikus a programozó  egységet beállítja.

Az Expander megrendelése és felszerelése .

- Tárgyalja meg a fűtéstechnikusával vagy tervezőjével a központi fűtés beépítése  előtt  az

Expander bekapcsolását,  bizonytalanságnál az Expander szállítójával is.

- Szereltesse be a központi fűtés rendszerébe a kiválasztott működési vázlat szerinti

terjedelmet  (4-utú motoros keverőszelep, használati melegvíz mágnesszelepe,

szivattyú, stb.).A tartozékoknak meg kell felelni  a műszaki követelményeknek.

- Egyeztesse az Expander szállítóval az Expander bekapcsolását.

- Az Expander felszerelésénél a szerviztechnikus  kiszállítja az expanderdobozt, az expandert

(1 vagy 2 darabot), a szükséges hőmérőket, villanyvezetéket és bekapcsolja a felszerelt

tartozékot a központi fűtésbe.

A kívánt fűtési program  beállítása az AK 2000 elektronikus programozóegység vezérlőrendszere:

1.  Az AK 2000 elektronikus programozóegység  szöveges kijelzésű vezérlőrendszerén

választja ki a     "Beállítás"   üzemmódot és egyidejűleg nyomja meg a  "+/- "  gombot.

2. A programozóegység szöveges  kijelzőjén megjelenik a "JELIGE" szövegű kijelzés.

3. A  "+ "  gombbal állítsa be  a "0111" számot és az "F"  gombbal erősítse meg.

4. A  "+ "  gombbal hívja ki a  "Program" feliratot  és az "F"  gombbal erősítse meg.

5. A program száma villogni kezd, a "+ "  gombbal állítsa be a kívánt programot

és az "F"  gombbal erősítse meg.

6. A jelige alatti beállításokat a piros gomb megnyomásával tudja elhagyni.

Banská Bystrica-ban, 2005 január.

1 számú vezérlési program

A program elektronikus   bővítőkészlet  nélküli alapkivitelű   kazán szabályozására van rendeltetve. A kazán AK 2000 elektronikus vezérlőegysége a kazán  keringető szivattyúját vezérli és  szobatermosztátot lehet hozzá kapcsolni a kazánégés szabályozására és alacsony kéményhuzat esetére egy elszívóventillátort.

A 4-utú  keverőszelep a kazán   hőmérséklet csökkentését biztosítja a  fűtőtestkörben igényelt hőmérsékletre és egyidejűleg  melegíti a kazánkör visszatérő vizét . Villanyáram ellátás  kiesése esetére szükséges legalább 5 kW  hőfelvételt biztosítani  a parázsból keletkezett hév elvezetésére. Elegendő hőterhelésnek a használati melegvíz  tárolót, vagy közeli radiátort lehet tekinteni, ahol biztosítva van az önsúlyú  vízkeringés . Ha nem lehet bebiztosítani  legalább 5 kW  hőfelvételt, biztonságos hőcserélővel felszerelt VIGAS kazánt kell megrendelni.

Előnyök:       Egyszerű bekapcsolás, a felszerelés kedvező ára.

Hátrányok: A víz hőmérséklete a használati melegvíz  tárolóban  elérheti a maximális víz -hőmérsékletet a kazánkörben. A kazán tértermosztáttal való  vezérlésénél ha a tér fűtve van  a kazán nem fogja melegíteni a használati melegvizet.

2 és  3 számú vezérlési program

A program 1 elektronikus   bővítőkészlettel  felszerelt  kazán szabályozására van rendeltetve. Az  elektronikus   bővítőkészlet az 1. számú fűtőkör  4-utú  keverőszelepét, szivattyúját és a használati melegvíz mágnesszelepét szabályozza.

A vezérlés az  1. számú  fűtéskört szabályozza   a szobatermosztát visszajelzése  alapján  miközben folyamatosan  szabályozza a keverőszelep állását és biztosítja, hogy a fűtésvíz hőmérséklete ne lépje túl  a kazán  AK 2000 programozóegység vezérlőrendszerében beállított értéket. A szobatermosztát a kazán vezérlőegységéhez  van kapcsolva.

Az  1. számú fűtőkör keverőszelepmotor, fűtési keringtető szivattyú és a fűtéskör hőmérő az 1. típusú  elektronikus   bővítőkészlet (expander) elektronikájába van bekapcsolva. A vezérlés  a használati melegvíz hőmérsékletét szabályozza a víztároló vízhőmérséklet mérésével  és úgy szabályozza a  keverőszelepmotort  , hogy el legyen érve a kazán AK 2000 programozóegységében beállított  használati melegvíz kívánt hőmérséklete.

A szelep inverziós, ami azt jelenti hogy feszültség alatti állapotban be van zárva és feszültség nélküli állapotban a szelep ki van nyitva. Ez a funkció villanyáram szolgáltatás kiesése esetén  lehetővé teszi automatikusan kinyitni a használati melegvíz melegítését és így ártalmatlanná tenni a felhevítet kazán esetleges hőenergiáját és  parazsa  hévét. Ha a villanyáram ellátás  kiesésénél  nem lehet bebiztosítani  legalább 5 kW  hőfelvételt, biztonságos hőcserélővel felszerelt VIGAS kazánt kell megrendelni. A használati melegvíz hőmérője és mágnesszelepe a 1 típusú bővítőkészlet (expander)  elektronikájába van bekötve.

A 3. számú  program ezen felül lehetővé teszi az 1. típusú elektronikus   bővítőkészlethez hozzákapcsolni egy külső hőmérőt. A külső hőmérséklet jelezve lesz a  szöveges kijelzésű szabályzón. Alacsony kéményhuzat estén a kazán vezérléséhez be lehet kapcsolni  egy füstgáz elszívóventillátort.

A bekapcsolás  vázlata a 2. számú szerelési vázlaton  látható.

4 és  5 számú vezérlési program

A program hasonlóan működik mint a 2. számú program azzal a különbséggel, hogy a használati melegvíz melegítése szabályzása  szivattyú és visszacsapó szelep közreműködésével történik.

Ezt a megoldást nagy űrtartalmú használati melegvíz  tárolóknál  szokott lenni felhasználva, vagy a kazántól távoli tárolóknál  illetve ott, ahol nem lehet kihasználni vagy nem elegendő az önsúlyú vízkeringés. Ebben az esetben szükséges megoldani a villanyáram ellátás  kiesésével keletkezet felesleges meleg problémáját, például biztonságos hőcserélővel felszerelt VIGAS kazán beszerzésével.

A 5. számú  program ezen felül lehetővé teszi az 1. típusú elektronikus   bővítőkészlethez hozzákapcsolni egy külső hőmérőt. A külső hőmérséklet jelezve lesz a  szöveges kijelzésű szabályzón. Alacsony kéményhuzat esetén a kazán vezérléséhez be lehet kapcsolni  egy füstgáz elszívóventillátort.

A bekapcsolás  vázlata a 3. számú szerelési vázlaton  látható.

6 és  7 számú vezérlési program

A program 1 elektronikus   bővítőkészlettel  felszerelt  kazán szabályozására van rendeltetve. Az  elektronikus   bővítőkészlet az 1. számú fűtőkör  4-utú  keverőszelepét, szivattyúját és  az

utánkapcsolt kazánt (gáz vagy villanyáramú)  szabályozza.

A vezérlés az  1. számú  fűtéskört szabályozza   a szobatermosztát visszajelzése alapján  miközben folyamatosan  szabályozza a keverőszelep állását és biztosítja, hogy a fűtésvíz hőmérséklete ne lépje túl  a kazán  AK 2000 programozóegység vezérlőrendszerében beállított értéket. A szobatermosztát a kazán szabályzójához van kapcsolva.

Az  1. számú fűtőkör keverőszelepmotor, fűtési keringtető szivattyú és a fűtéskör hőmérő az 1. típusú  elektronikus   bővítőkészlet (expander) elektronikájába van kapcsolva. A vezérlőrendszer  folyamatosan értékeli a VIGAS kazán égési folyamatát  és a tüzelőanyag hiányánál és a VIGAS kazán rákövetkező leállítása után  a  1 típusú  elektronikus   bővítőkészlet  segítségével bekapcsol az utánkapcsolt kazán . A  tüzelőanyag újraberakása után és a VIGAS kazán bekapcsolása  után a vezérlőrendszer   kikapcsolja az utánkapcsolt kazán. Az utánkapcsolt kazán bekapcsolásánál  a vezérlőrendszer  úgy szabályozza az égésfolyamatot,

hogy el legyen érve az utánkapcsolt kazán vezérlőegységében  eredetileg beállított hőmérséklet. Az esetben, hogy az utánkapcsolt kazán beállított hőmérséklete magasabb mint a VIGAS kazán  beállított hőmérséklete, a rendszer leszabályozza az utánkapcsolt kazán hőmérsékletét a  VIGAS kazánban  beállított hőmérsékletre. E célra az utánkapcsolt kazán fűtési előremenő csőbe egy hőmérő van szerelve, amely  a 1 típusú bővitőkészlet  elektronikájába van bekapcsolva. Az esetben, hogy az utánkapcsolt kazán beállított hőmérséklete alacsonyabb  mint a VIGAS kazán  beállított hőmérséklete, az utánkapcsolt kazán annál a hőmérsékletnél  fog kikapcsolni, amely a saját vezérlésében van beállítva. Ezért  ajánljuk az utánkapcsolt kazán hőmérsékletét beállítani ugyan olyan, vagy magasabb  hőmérsékletre mint ami a  VIGAS kazánon van  beállítva.

A 7. számú  program ezen felül lehetővé teszi az 1. típusú elektronikus   bővítőkészlethez hozzákapcsolni egy külső hőmérőt. A külső hőmérséklet jelezve lesz a  szöveges kijelzésű szabályzón. Alacsony kéményhuzat estén a kazán vezérléséhez be lehet kapcsolni  egy füstgáz elszívóventillátort.

A bekapcsolás  vázlata a 4. számú szerelési vázlaton  látható.

Előnyök: Utánkapcsolt kazán bekapcsolásával megtudjuk oldani a hosszúidejű távollét problémáját, illetve a termelés csarnokok  temperálását vagy fűtését munkaszüneti napokon.

Hátrányok: Ha a villanyáram ellátás  kiesésénél  nem lehet bebiztosítani  legalább 5 kW  hőfelvételt, biztonságos hőcserélővel felszerelt VIGAS kazánt kell megrendelni.

A víz hőmérséklete a használati melegvíz  tárolóban  elérheti a maximális víz hőmérsékletet a kazánkörben. A kazán tértermosztátal való  vezérlésénél amikor a csarnokok fűtve van  a kazán nem fogja melegíteni a használati melegvizet.

| 1 - kazán vezérlés | 13 - utánkapcsolt kazán |
| --- | --- |
| 3 - szobatermosztát | T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő |
| 9 - kazán szivattyú | TUkl - fűtéskör hőmérő |
| 10 - bővitőkészlet (expander) doboz | T EK - utánkapcsolt kazán hőmérő |
| 4 - 1. számú fűtéskör szivattyú |  |
| 6 - 1. számú fűtőköri 4-utú keverőszelep- motor |  |

8 és  9 számú vezérlési program

A program kettő elektronikus   bővítőkészlettel  felszerelt  kazán szabályozására van rendeltetve. Az 1- típusú elektronikus   bővítőkészlet az 1. számú fűtőkör  4-utú keverőszelepét, szivattyúját és a használati melegvíz mágnesszelepét szabályozza. A 2- típusú elektronikus   bővítőkészlet a 2. számú fűtőkör  4-utú  keverőszelepét, szivattyúját és az utánkapcsolt kazánt  (gáz vagy villanyáramú)  szabályozza.

A vezérlés az  1. számú  fűtéskört szabályozza   a szobatermosztát visszajelzése alapján  miközben folyamatosan  szabályozza a keverőszelep állását és biztosítja, hogy a fűtésvíz hőmérséklete ne lépje túl  a kazán  AK 2000 programozóegység vezérlőrendszerében beállított értéket. A szobatermosztát a kazán vezérlőegységéhez  van kapcsolva. Az  1. számú fűtőkör keverőszelepmotor, fűtési keringtető szivattyú és a fűtéskör hőmérő az 1. típusú  elektronikus   bővítőkészlet (expander) elektronikájába van bekapcsolva.

A vezérlés  a használati melegvíz hőmérsékletét szabályozza a víztároló vízhőmérséklet mérésével  és úgy szabályozza a  keverőszelepmotort  , hogy el legyen érve a kazán AK 2000 programozóegységében beállított  használati melegvíz kívánt hőmérséklete.

A szelep inverziós, ami azt jelenti hogy feszültség alatti állapotban be van zárva és feszültség nélküli állapotban a szelep ki van nyitva. Ez a funkció villanyáram szolgáltatás kiesése esetén  lehetővé teszi automatikusan kinyitni a használati melegvíz melegítését és így ártalmatlanná tenni a felhevítet kazán esetleges hőenergiáját és  parazsa  hévét. Ha a villanyáram ellátás  kiesésénél  nem lehet bebiztosítani  legalább 5 kW  hőfelvételt, biztonságos hőcserélővel felszerelt VIGAS kazánt kell megrendelni. A használati melegvíz hőmérője és mágnesszelepe a 1 típusú bővítőkészlet (expander)  elektronikájába van bekapcsolva.

A vezérlés a 2. számú fűtéskör hőmérsékletét szabályozza a kazán vezérlőrendszerében beállított  hőmérsékletre, miközben folyamatosan szabályozza a keverőszelep állását és biztosítja, hogy a fűtésvíz hőmérséklete ne lépje túl  a kazán  AK 2000 programozóegység vezérlőrendszerében beállított értéket. A 2. számú fűtőkör  4-utú  keverőszelepmotora, szivattyúja és a  hőmérő a 2- típusú elektronikus   bővítőkészletbe van bekapcsolva.

Mivel  a 2. számú fűtéskör nincsen a szobatermosztát visszajelzése  alapján vezérelve, ezt a fűtéskört például padlófűtésre ajánljuk használni, ahol a  rendszer   biztosítani tudja a VIGAS kazán vezérlésén   beállított hőmérsékletet (például 40oC).

A vezérlőrendszer  folyamatosan értékeli a VIGAS kazán égési folyamatát  és a tüzelőanyag hiányánál és a VIGAS kazán rákövetkező leállítása után  a  2 típusú  elektronikus   bővítőkészlet  segítségével bekapcsol az utánkapcsolt kazán. A  tüzelőanyag újra berakása után és a VIGAS kazán bekapcsolása  után a vezérlőrendszer   kikapcsolja az utánkapcsolt kazánt.Az utánkapcsolt kazán bekapcsolásánál  a vezérlőrendszer  úgy szabályozza az égésfolyamatot, hogy el legyen érve a külső kazán vezérlőegységében  eredetileg beállított hőmérséklet. Az esetben, hogy az utánkapcsolt kazán beállított hőmérséklete magasabb mint a VIGAS kazán  beállított hőmérséklete, a rendszer leszabályozza az utánkapcsolt kazán hőmérsékletét a  VIGAS kazánban  beállított hőmérsékletre. E célra az utánkapcsolt kazán fűtési előremenő csőbe egy hőmérő van szerelve, amely  a 2 típusú bővitőkészlet  elektronikájába van bekapcsolva. Az esetben, hogy az utánkapcsolt kazán beállított hőmérséklete alacsonyabb  mint a VIGAS kazán  beállított hőmérséklete, az utánkapcsolt kazán annál a hőmérsékletnél  fog kikapcsolni, amely a saját vezérlésében van beállítva.

Ezért  ajánljuk az utánkapcsolt kazán hőmérsékletét beállítani ugyan olyan, vagy magasabb  hőmérsékletre mint ami a  VIGAS kazánon van  beállítva.

A 9. számú  program ezen felül lehetővé teszi az 1. típusú elektronikus   bővítőkészlethez hozzákapcsolni egy külső hőmérőt. A külső hőmérséklet jelezve lesz a  szöveges kijelzésű szabályzón. Alacsony kéményhuzat estén a kazán vezérléséhez be lehet kapcsolni  egy füstgáz elszívóventillátort.

A bekapcsolás  vázlata a 5. számú szerelési vázlaton  látható.

| 1- kazán vezérlés | 15- 2-fűtéskör szivattyú |
| --- | --- |
| 3- szobatermosztát | 16- 2- fűtőkör 4-utú keverőszelep motor |
| 14- kazán szivattyú | 13 - utánkapcsolt kazán |
| 10- bővitőkészlet doboz - 2x expander | T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő |
| 4 - 1- fűtőkör szivattyú | TUKl - 1- fűtőkör hőmérő |
| 6 - 1- fűtőkör 4-utú keverőszelepmotor | TUK2 - 2-fűtőkör hőmérő |
| 9- használati melegvíz mágnesszelep | TTUV - használati melegvíz hőmérő |
|  | T EK - utánkapcsolt kazán hőmérő |

10 és 11 számú vezérlési program

A program hasonlóan működik mint a 8. számú program azzal a különbséggel, hogy a használati melegvíz melegítése szabályzása  szivattyú és visszacsapó szelep közreműködésével történik.

Ezt a megoldást nagy űrtartalmú használati melegvíz  tárolóknál  szokott lenni felhasználva,  vagy a kazántól távoli tárolóknál  illetve ott, ahol nem lehet kihasználni vagy nem elegendő az önsúlyú vízkeringés. Ebben az esetben szükséges megoldani a villanyáram ellátás  kiesésével keletkezet felesleges meleg problémáját, például biztonságos hőcserélővel felszerelt VIGAS kazán beszerzésével.

A 11. számú  program ezen felül lehetővé teszi az 1. típusú elektronikus   bővítőkészlethez hozzákapcsolni egy külső hőmérőt. A külső hőmérséklet jelezve lesz a  szöveges kijelzésű szabályzón. Alacsony kéményhuzat estén a kazán vezérléséhez be lehet kapcsolni  egy füstgáz elszívóventillátort.

A bekapcsolás  vázlata a 6. számú szerelési vázlaton  látható.

| 1- kazán vezérlés | 15- 2-fűtéskör szivattyú |
| --- | --- |
| 3- 1- fűtőkör szobatermosztát | 16- 2-fűtőkör 4-utú keverőszelep motor |
| 14- kazán szivattyú | 13 - utánkapcsolt kazán |
| 10-bővitőkészlet doboz - 2x expander | T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő |
| 4 - 1-fűtőkör szivattyú | TUKl - 1- fűtőkör hőmérő |
| 6 - 1-fűtőkör 4-utú keverőszelep motor | TUK2 - 2-fűtőkör hőmérő |
| 9 - használati melegvíz mágnesszelep | TTUV - használati melegvíz hőmérő |
|  | T EK - utánkapcsolt kazán hőmérő |

12 és  13 számú vezérlési program

A program kettő elektronikus   bővítőkészlettel  felszerelt  kazán szabályozására van rendeltetve. Az 1- típusú elektronikus   bővítőkészlet az 1. számú fűtőkör  4-utú  keverőszelepét, szivattyúját és a használati melegvíz mágnesszelepét szabályozza. A 2- típusú elektronikus   bővítőkészlet a 2. számú fűtőkör  4-utú  keverőszelepét, szivattyúját és a medencevíz melegítését  szabályozza.

A vezérlés az  1. számú  fűtéskört szabályozza   a szobatermosztát visszajelzése alapján  miközben folyamatosan  szabályozza a keverőszelep állását és biztosítja, hogy a fűtésvíz hőmérséklete ne lépje túl  a kazán  AK 2000 programozóegység vezérlőrendszerében beállított értéket. A szobatermosztát a kazán vezérlőrendszeréhez van kapcsolva.

Az  1. számú fűtőkör keverőszelepmotor, fűtési keringtető szivattyú és a fűtéskör hőmérő az 1. típusú  elektronikus   bővítőkészlet (expander) elektronikájába van bekapcsolva.

A vezérlés  a használati melegvíz hőmérsékletét szabályozza a víztároló vízhőmérséklet mérésével  és úgy szabályozza a  keverőszelep motort  , hogy el legyen érve a kazán AK 2000 programozóegységében beállított  használati melegvíz kívánt hőmérséklete.

A szelep inverziós, ami azt jelenti hogy feszültség alatti állapotban be van zárva és feszültség nélküli állapotban a szelep ki van nyitva. Ez a funkció villanyáram szolgáltatás kiesése esetén  lehetővé teszi automatikusan kinyitni a használati melegvíz melegítését és így ártalmatlanná tenni a felhevítet kazán esetleges hőenergiáját és  parazsa  hévét. Ha a villanyáram ellátás  kiesésénél  nem lehet bebiztosítani  legalább 5 kW  hőfelvételt, biztonságos hőcserélővel felszerelt VIGAS kazánt kell megrendelni. A használati melegvíz hőmérője és mágnesszelepe a 1 típusú bővítőkészlet (expander)  elektronikájába van bekapcsolva.

A vezérlés a 2. számú fűtéskör hőmérsékletét szabályozza a kazán vezérkőrendszerében beállított  hőmérsékletre, miközben folyamatosan szabályozza a keverőszelep állását és biztosítja, hogy a fűtésvíz hőmérséklete ne lépje túl  a kazán  AK 2000 programozóegység vezérlőrendszerében beállított értéket. A 2. számú fűtőkör  4-utú  keverőszelepmotora, szivattyúja és a  hőmérő a 2- típusú elektronikus   bővítőkészletbe van bekapcsolva.

A vezérlőrendszer lemezes hőcserélő keringtető szivattyú működését szabályozza a kazán vezérlésében beállított hőmérséklet alapján  és a medencébe visszatérő víz  hőmérséklete alapján. A fűtési keringtető szivattyú és a fűtéskör hőmérő  a 2- típusú elektronikus   bővítőkészletbe van bekapcsolva.

A 13. számú  program ezen felül lehetővé teszi az 1. típusú elektronikus   bővítőkészlethez hozzákapcsolni egy külső hőmérőt. A külső hőmérséklet jelezve lesz a  szöveges kijelzésű szabályzón. Alacsony kéményhuzat estén a kazán vezérléséhez be lehet kapcsolni  egy füstgáz elszívóventillátort.

A bekapcsolás  vázlata a 7. számú szerelési vázlaton  látható.

| 1- kazán vezérlés | 16- 2-fűtőkör 4-utú keverőszelepmotor |
| --- | --- |
| 3- 1- fűtőkör szobatermosztát | 13 - utánkapcsolt kazán |
| 14- kazán szivattyú | T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő |
| 10- bővitőkészlet doboz - 2x expander | TUKl - 1-fűtőkör hőmérő |
| 4 - 1- fűtőkör szivattyú | TUK2 - 2-fűtőkör hőmérő |
| 6 - 1-fűtőkör 4-utú keverőszelepmotor | TTUV - használati melegvíz hőmérő |
| 9- használati melegvíz mágnesszelep | T BAZ - medencevíz hőmérő |
| 15- 2-fűtéskör szivattyú |  |

14 és 15 számú vezérlési program

A program hasonlóan működik mint a 12. számú program azzal a különbséggel, hogy a használati melegvíz melegítése szabályzása  szivattyú és visszacsapó szelep közreműködésével történik. Ezt a megoldást nagy űrtartalmú használati melegvíz  tárolóknál  szokott lenni felhasználva,  vagy a kazántól távoli tárolóknál  illetve ott, ahol nem lehet kihasználni vagy nem elegendő az önsúlyú  vízkeringés. Ebben az esetben szükséges megoldani a villanyáram ellátás  kiesésével keletkezet felesleges meleg problémáját, például biztonságos hőcserélővel felszerelt VIGAS kazán beszerzésével.

A 15. számú  program ezen felül lehetővé teszi az 1. típusú elektronikus   bővítőkészlethez hozzákapcsolni egy külső hőmérőt. A külső hőmérséklet jelezve lesz a  szöveges kijelzésű szabályzón. Alacsony kéményhuzat estén a kazán vezérléséhez be lehet kapcsolni  egy füstgáz elszívóventillátort.

A bekapcsolás  vázlata a 8. számú szerelési vázlaton  látható.

| 1- kazán vezérlés | 13- hőcserélő szivattyú |
| --- | --- |
| 3- 1-fűtőkör szobatermosztát | 16- 2- fűtőkör szabályzott köre |
| 10- bővitőkészlet doboz - 2x expander | T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő |
| 4 - 1-fűtőkör szivattyú | TUKl - 1-fűtőkör hőmérő |
| 6 - 1-fűtőkör 4-utú keverőszelep motor | TUK2 - 2-fűtőkör hőmérő |
| 9- használati melegvíz szivattyú | TTUV - használati melegvíz hőmérő |
| 14- 2- fűtéskör szivattyú | T BAZ - medencevíz hőmérő |
| 15- 2-fűtőkör 4-utú keverőszelep motor |  |

# Text boxes

vázlata a 2.

vázlata a 4.

1- VIGAS kazán

2 - biztonsági szelep

3 - szobatermosztát

4 - 1. számú fűtőköri szivattyú

5 - használati melegvíz tároló

6- 1. számú fűtőköri 4 -utú keverőszelep

7- 1. számú fűtőkör szabályzott köre

8 - tágulási tartály

9 - kazán szivattyú

10 - elektronikus bővítőkészlet - " 1x EXPANDER "

11 - hőmérődoboz

12- visszacsapó szelep

13 - utánkapcsolt kazán

TUKl - 1. számú fűtésköri hőmérő

T EK - külsőkazán hőmérő

T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő

M - keverőszelep szervomotor

1- VIGAS kazán

2 - biztonsági szelep

3 - szobatermosztát

4 - 1-fűtőkör szivattyú

5 - használati melegvíz tároló

6- 1- fűtőkör keverőszelep

7- 1-fűtőkör szabályzott köre

8 - tágulási tartály

9 - használati melegvíz szivattyú

10 - elektronikus bővítőkészlet - " 1x EXPANDER "

11- hőmérődoboz

12- visszacsapó szelep

TUKl - 1-fűtéskör hőmérő

TTUV - használati melegvíz hőmérő

T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő

M - keverőszelep szervomotor

| 1- kazán vezérlés | 9- használati melegvíz mágnesszelep |
| --- | --- |
| 3- szobatermosztát | T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő |
| 10- bővitőkészlet (expander) doboz | TUKl - 1-fűtéskör hőmérő |
| 4 - 1-fűtéskör szivattyú | TTUV - használati melegvíz hőmérő |
| 6 - 1-fűtőkör 4-utú keverőszelepmotor |  |

1- VIGAS kazán

2 - biztonsági szelep

3 - szobatermosztát

4- 1-fűtőkör szivattyú

5 - használati melegvíz tároló

6- 1-fűtőkör 4- utú keverőszelep

7- 1-fűtőkör szabályzott köre

8 - tágulási tartály

9- használati melegvíz mágnesszelep (feszültség nélkül nyitva)

10 -elektronikus bővítőkészlet „1x EXPANDER"

11- hőmérődoboz

TUKl - 1-fűtéskör hőmérő

TTUV - használati melegvíz hőmérő

T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő

M - keverőszelep szervomotor

vázlata a 1.

KAZÁN ELEKTRONIKA AK -2000

1- kazán vezérlés

3- szobatermosztát

4- keringető szivattyú

1- VIGAS kazán

2 - biztonsági szelep

3- szobatermosztát

4- keringető szivattyú

5- használati melegvíz tároló

6- fűtőköri keverőszelep

7 - fűtőtest

8 - tágulási tartály

1- VIGAS kazán

2 - biztonsági szelep

3 - szobatermosztát

4 - 1-fűtőkör szivattyú

5 - használati melegvíz tároló

6 - 1-fűtőkör 4 - utú keverőszelep

7 - 1- fűtőkör szabályzott köre

8 - tágulási tartály

9- használati melegvíz mágnesszelep (feszültség nélkül nyitva)

10 - elektronikus bővítőkészlet - " 2x EXPANDER "

11 - hőmérődoboz

12 - visszacsapó szelep

13 - hőcserélő szivattyú

14- 2-fűtőkör szivattyú

15 - 2- fűtőkör 4-utú keverőszelep

16- 2- fűtőkör szabályzott köre (pld. padlófűtés)

17 - medence

18 - medence szivattyú (nem szabályzott)

19 - hőcserélő

TUKl - 1-fűtéskör hőmérő

TUK2 - 2-fűtéskör hőmérő

TTUV - használati melegvíz hőmérő

T BAZ - medencevíz hőmérő

T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő

M - keverőszelep szervomotor

R - előremenő osztó

Z - visszatérő osztó

1- VIGAS kazán

2 - biztonsági szelep

3 - 1- fűtőkör szobatermosztát

4 - 1-fűtőkör szivattyú

5 - használati melegvíz tároló

6 - 1-fűtőkör 4 - utú keverőszelep

7 - 1-fűtőkör szabályzott köre

8 - tágulási tartály

9 - használati melegvíz mágnesszelep (feszültség nélkül nyitva)

10 - elektronikus bővítőkészlet - " 2x EXPANDER "

11 - hőmérődoboz

12 - visszacsapó szelep

13 - utánkapcsolt kazán

14 - kazán szivattyú

15 - 2- fűtéskör szivattyú

16 - 2- fűtőkör 4-utú keverőszelep

17- 2- fűtőkör szabályzott köre (pld. padlófűtés)

TUKl - 1-fűtéskör hőmérő

TUK2 - 2- fűtéskör hőmérő

TTUV - használati melegvíz hőmérő

T EK - külsőkazán hőmérő

T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő

M - keverőszelep szervomotor

R - előremenő osztó

Z - visszatérő osztó

vázlata a 5.

1- VIGAS kazán

2 - biztonsági szelep

3 - 1- fűtőkör szobatermosztát

4 - 1- fűtőkör szivattyú

5 - használati melegvíz tároló

6 - 1- fűtőkör 4 - utú keverőszelep

7 - 1-fűtőkör szabályzott köre

8 - tágulási tartály

9- használati melegvíz szivattyú

10 - elektronikus bővítőkészlet - " 2x EXPANDER "

11 - hőmérődoboz

12- visszacsapó szelep

13 - utánkapcsolt kazán

14 - kazán szivattyú

15 - 2- fűtéskör szivattyú

16 - 2-fűtőkör 4-utú keverőszelep

17 - 2- fűtőkör szabályzott köre (pld. padlófűtés)

TUKl - 1-fűtéskör hőmérő

TUK2 - 2-fűtéskör hőmérő

TTUV - használati melegvíz hőmérő

T EK - utánkapcsolt kazán hőmérő

T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő

M – keverőszelepszervomotor

R - előremenő osztó

Z - visszatérő osztó

| 1- kazán vezérlés | 9- használati melegvíz mágnesszelep |
| --- | --- |
| 3- szobatermosztát | T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő |
| 10- bővitőkészlet (expander) doboz | TUKl - 1-fűtéskör hőmérő |
| 4 - 1-fűtéskör szivattyú | TTUV - használati melegvíz hőmérő |
| 6 - 1-fűtőkör 4-utú keverőszelepmotor |  |

vázlata a 3.

1- VIGAS kazán

2 - biztonsági szelep

3 - szobatermosztát

4 - 1- fűtőkör szivattyú

5 - használati melegvíz tároló

6 - 1-fűtőkör 4 - utú keverőszelep

7 - 1- fűtőkör szabályzott köre

8 - tágulási tartály

9 - használati melegvíz mágnesszelep (feszültség nélkül nyitva)

10 - elektronikus bővítőkészlet - " 2x EXPANDER "

11 - hőmérődoboz

12 - visszacsapó szelep

13 - utánkapcsolt kazán

13 - hőcserélő szivattyú

14 - kazán szivattyú

15 - 2- fűtőkör szivattyú

16 - 2-fűtőkör 4-utú keverőszelep

17 - 2- fűtőkör szabályzot köre (pld. padlófűtés)

18 - medence

19 - medence szivattyú (nem szabályzott)

20 – hőcserélő

TUKl - 1-fűtéskör hőmérő

TUK2 - 2-fűtéskör hőmérő

TTUV - használati melegvíz hőmérő

T BAZ - medencevíz hőmérő

T Exzt - külsőhőmérséklet hőmérő

M - keverőszelep szervomotor

R - előremenő osztó

Z - visszatérő osztó

vázlata a 7